## Slide 1: Обнаружение утечек конфиденциальных данных
  Александр Шаров
Data Leak Prevention Research, Developer
Машинное зрение с помощью OpenCV
Notes: To add background use Background button and choose from drop-down menu.
Please mind the size of text areas.

## Slide 2: О себе
Работаю в Лаборатории с 2011 года
Основная тема моей работы – защита от утечек конфиденциальных данных

## Slide 3: Кратко об OpenCV
Одна из самых популярных кросс-платформенных библиотек для Машинного Зрения с открытым кодом
Собирается под Windows, Linux, Mac, Android, iOS
История:
    1999: Intel Research, Нижний Новгород
    2006: OpenCV 1.0
    2008: Willow Garage
    2009: OpenCV 2
    2012: Фонд OpenCV.org
    2015: OpenCV 3
    Продолжение следует?

## Slide 4: Чем будем заниматься?
Попробуем применить OpenCV в области защиты от утечек конфиденциальной информации
Разработаем алгоритм обнаружения паспортов РФ
По ходу разработки будем проверять наш алгоритм на «живом» коде
Для тех, кто читает эту презентацию отдельно от мастер-класса, исходный код готового приложения можно взять здесь:
https://github.com/alexsharoff/opencv_experiment
Для сборки требуется Boost и OpenCV 3

## Slide 5: Чем будем заниматься?
Будем ловить такие паспорта:

## Slide 6: Подход к разработке
Готовим две тестовые коллекции (сделано заранее):
    Positive: изображения с паспортами – около 200 штук
    Negative: изображения без паспортов – около 300 штук
Разрабатываем алгоритм пошагово
Каждый шаг алгоритма проверяем на тестовом приложении

## Slide 7: Подход к разработке
К сожалению, тестовую коллекцию паспортов (Positive) без предобработки показывать нельзя, она содержит конфиденциальные данные
Визуальные примеры работы алгоритма на коллекции Positive с замазанными паспортными данными будут далее в презентации
Коллекция Negative состоит из фотографий окружающего мира. Это открытая коллекция, которую многие исследователи используют для обучения каскадов и нейронных сетей
Ссылка: http://tutorial-haartraining.googlecode.com/svn/trunk/data/negatives/

## Slide 8: Начинаем разработку
Особенности работы OpenCV:
    Форматы: jpg, jpeg, png, tif, bmp
    OpenCV работает с матрицами, в которых каждая ячейка представляет собой пиксел
    У цветных изображений каждый пиксел представлен тремя байтами, у черно-белых - одним
    Цветные изображения преобразовываются в BGR
Не все сканы паспортов цветные. В коде мы будем все изображения загружать как черно-белые, чтобы не делить один алгоритм два варианта.

## Slide 9: Начинаем разработку
Смотрим заранее подготовленный каркас приложения. Что он умеет:
    Подсчет статистики обнаружения паспортов по тестовым коллекциям
    Сам алгоритм обнаружения будет в функции IsPassport, пока она всегда возвращает false

## Slide 10: Шаг 1. Обнаружение лиц
Каскад Хаара - обучаемый каскадный классификатор, основанный на методе, предложенном Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 году.

## Slide 11: Каскад Хаара: обучение
Обучать каскад Хаара не придется, т.к. команда OpenCV это сделала за нас:
    haarcascade_frontalface_alt.xml (660 kb)
    haarcascade_frontalface_alt2.xml (520 kb) – использовать будем этот
    haarcascade_frontalface_default.xml (900 kb)
    haarcascade_frontalface_alt_tree.xml (2600 kb)

## Slide 12: Каскад Хаара: принцип работы
Шаг 1: построение пирамиды изображения
Для построения пирамиды изображение уменьшается несколько раз

## Slide 13: Каскад Хаара: принцип работы
Шаг 2: Таблица сумм
Таблица сумм – матрица, считаемая для ускорения поиска ярких участков на изображении
Вычисление таблицы сумм:
    Для каждой позиции в исходном изображении берется прямоугольник, расположенный от левого верхнего края исходного изображения до текущей позиции.
    В таблицу в эту позицию записывается сумма значений всех пикселов, заключенных в полученный прямоугольник

## Slide 14: Каскад Хаара: принцип работы
Шаг 3: Скользящее окно
Скользящее окно двигается по каждому изображению из пирамиды
Каждый регион, попавший в окно, проходит через каскадный классификатор

## Slide 15: Каскад Хаара: принцип работы
Шаг 4: каскадный классификатор
Каскадный классификатор состоит из нескольких стадий, каждая стадия состоит из нескольких фильтров
Фильтр проверяет относительное местоположение ярких и тусклых областей
На каждой стадии при обучении устанавливается свое пороговое значение. Если на текущей стадии количество сработавших фильтров превышает порог, то каскад переходит на следующую стадию. Иначе каскад завершает работу.
Если все стадии отработали на входном регионе, то он классифицируется как искомый объект

## Slide 16: Каскад Хаара: принцип работы
Шаг 4: каскадный классификатор

## Slide 17: Обнаружение лиц
CascadeClassifier cascade;
if (!cascade.load(haarCascadePath))
{
std::cerr << "Error loading cascade: " << haarCascadePath << std::endl;
return -1;
}
std::vector<Rect> faceRects;
cascade.detectMultiScale(sample, faceRects);

## Slide 18: Обнаружение лиц: первые результаты
Обнаружено:

## Slide 19: Обнаружение лиц: первые результаты
Не обнаружено:

## Slide 20: Обнаружение лиц: первые результаты
Ложные срабатывания:

## Slide 21: Обнаружение лиц: доработка алгоритма
Каскад Хаара не детектирует повернутые лица
Поворачиваем исходное изображение на 90°, 180°, 270°

## Slide 22: Обнаружение лиц: доработка алгоритма
for (int angle = 0; angle < 4; ++angle)
{
std::vector<Rect> faceRects;
cascade.detectMultiScale(sample, faceRects);
::RotateMatrix(sample, Rotate90);
}

## Slide 23: Обнаружение лиц: доработка алгоритма
Увеличилось количество ложных срабатываний:

## Slide 24: Обнаружение лиц: доработка алгоритма
Размытие изображения перед запуском каскада Хаара
    Ускорение, уменьшение количества ложных срабатываний
Минимально допустимая площадь квадрата лица: 0.004 от исходного изображения
Максимально допустимая площадь: 0.048 от исходного изображения

## Slide 25: Обнаружение лиц: доработка алгоритма
Size minFaceSize, maxFaceSize;
{
const int sampleArea = sample.size[0] * sample.size[1];
const int minFaceDimension = cvRound(std::sqrt(sampleArea * 0.004));
minFaceSize = Size(minFaceDimension, minFaceDimension);
const int maxFaceDimension = cvRound(std::sqrt(sampleArea * 0.048));
maxFaceSize = Size(maxFaceDimension, maxFaceDimension);
}
Mat blurredSample;
GaussianBlur(sample, blurredSample, Size(5, 7), 0);
std::vector<Rect> faceRects;
cascade.detectMultiScale(blurredSample, faceRects, 1.1, 3, 0, minFaceSize, maxFaceSize);

## Slide 26: Шаг 2. Обнаружение прямоугольника паспорта
Детектор краев Кэнни
    Создатель алгоритма – Джон Ф. Кэнни, 1986 г.
Функции поиска контуров из OpenCV

## Slide 27: Детектор краев Кэнни
Шаг 1: Размытие изображения

## Slide 28: Детектор краев Кэнни
Шаг 2: Построение матрицы градиентов

## Slide 29: Детектор краев Кэнни
Шаг 3: Поиск локальных максимумов

## Slide 30: Детектор краев Кэнни
Шаг 4: Фильтрация шума

## Slide 31: Детектор краев Кэнни
Mat blurredSample;
GaussianBlur(sample, blurredSample, Size(5, 5), 0);
Mat edges;
cv::Canny(blurredSample, edges, 100, 200, 3, true);

## Slide 32: Детектор краев Кэнни

## Slide 33: Поиск прямоугольников
Поиск прямоугольников работает с матрицев краев, полученной алгоритмом Кэнни
cv::findContours – получение контуров с большой детализацией
cv::approxPolyDP – апроксимация контуров для уменьшения количества промежуточных точек
cv::convexHull – получение выпуклой оболочки для контура
cv::boundingRect – получение ограничивающего прямоугольника

## Slide 34: Поиск прямоугольников
std::vector<std::vector<Point>> contours;
findContours(edges, contours, CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);
for (int i = 0; i < contours.size(); ++i)
{
std::vector<Point> approxContour;
approxPolyDP(contours[i], approxContour, 10, true);
if (approxContour.size() > 3)
{
std::vector<Point> hull;
convexHull(approxContour, hull);
const Rect rect = boundingRect(hull);
const auto minDimension = std::min(rect.width, rect.height);
if (minDimension > 250)
{
const double areaRatio = rect.area() / contourArea(hull);
if (areaRatio > 1.5 || areaRatio < 1)
continue;
rects.push_back(rect);
}
}
}

## Slide 35: Поиск прямоугольников
Оригинал:

## Slide 36: Поиск прямоугольников
Обнаруженные края:

## Slide 37: Поиск прямоугольников
findCountours:

## Slide 38: Поиск прямоугольников
ConvexHull:

## Slide 39: Поиск прямоугольников
BoundingRect:

## Slide 40: Поиск прямоугольников
Оригинал:

## Slide 41: Поиск прямоугольников
findCountours:

## Slide 42: Поиск прямоугольников
ConvexHull:

## Slide 43: Поиск прямоугольников
BoundingRect:

## Slide 44: Проверка расположения лица

## Slide 45: Проверка расположения лица
const Point faceCenterAbs = Point(faceRect.x + faceRect.width / 2, faceRect.y + faceRect.height / 2);
const Point faceCenterRel = faceCenterAbs - passportRect.tl();
const double ratio = double(passportRect.width) / 750;
const int minX = cvRound(137 * ratio - 65 * ratio);
const int minY = cvRound(730 * ratio - 100 * ratio);
const int maxX = cvRound(minX + 65 * 2 * ratio);
const int maxY = cvRound(minY + 100 * 2 * ratio);
return faceCenterRel.x >= minX && faceCenterRel.x <= maxX && faceCenterRel.y >= minY && faceCenterRel.y <= maxY;

## Slide 46: Шаг 2. Обнаружение прямоугольника паспорта: получившийся алгоритм
Детектирование краев алгоритмом Кэнни
Поиск прямоугольников
Прямоугольник является паспортом, если:
    Лицо расположено в ожидаемой области
    Корректное соотношение сторон

## Slide 47: Обнаружение прямоугольника паспорта
Для этого изображения прямоугольник не находится:

## Slide 48: Обнаружение прямоугольника паспорта
Canny:

## Slide 49: Обнаружение прямоугольника паспорта
findContours:

## Slide 50: Обнаружение прямоугольника паспорта
ConvexHull:

## Slide 51: Обнаружение прямоугольника паспорта
BoundingRect:

## Slide 52: Обнаружение прямоугольника паспорта: улучшение алгоритма
Первый порог для Кэнни = 60
Второй порог для Кэнни = 160

## Slide 53: Обнаружение прямоугольника паспорта: улучшение алгоритма
Теперь прямоугольник находится:

## Slide 54: Обнаружение прямоугольника паспорта: улучшение алгоритма
Баланс белого
После установки баланса белого во входном изображении стал детектироваться такой пример:

## Slide 55: Проверка местоположения лица: улучшение алгоритма
Боремся с ложными срабатываниями:

## Slide 56: Проверка местоположения лица: улучшение алгоритма
Квадрат лица не должен заходить за границы прямоугольника паспорта
Соотношение площади паспорта к площади квадрата лица: от 12:1 до 110:1

## Slide 57: Проверка местоположения лица: улучшение алгоритма
if ((passportRect & faceRect) != faceRect)
return false;
const double areaRatio = passportRect.area() / faceRect.area();
if (areaRatio < 12 || areaRatio > 110)
{
return false;
}

## Slide 58: Подведение итогов
Точность обнаружения на коллекции Positive: ~90%
Процент ложных срабатываний на коллекции Negative: ~1%
Библиотека OpenCV сильно упрощает разработку систем машинного зрения
У нас получилось сложную задачу сделать простой путем декомпозиции и последовательного приближения
С академической точки зрения полученная точность обнаружения и процент ложных срабатываний выглядят неплохо, но для использования на практике алгоритм будет требовать серьезных доработок

## Slide 59: Спасибо
Мастер-класс провел Александр Шаров
alexsharoff@gmail.com
Исходный код:
https://github.com/alexsharoff/opencv_experiment
Карьера в Лаборатории Касперского:
https://vk.com/kaspercareer
Notes: The best way to finish your presentation is to place call to action text or contacts. Try to initiate feedback and further communication.
Please mind the size of text areas.